## Slide 1
Vazões de Ilha Solteira
01 Ilha Solteira
ARIMA e SARIMA
Previsões mensais com intervalos de 95%
1931–2016
Notes: Tempo: 40 segundos. Apresente o objetivo: comparar ARIMA e SARIMA e quantificar a incerteza. A base termina em dezembro de 2016. Todas as projeções para 2017 são históricas. Fonte: data/processed/ilha_solteira_mensal.csv, extraído de ILHA_SOLTEIRA.pdf.

## Slide 2
O problema de previsão
02 Ilha Solteira
Quanto podemos prever
usando o passado?
Comparação temporal entre modelos
Avaliação do erro em meses reservados
Incerteza para cada vazão futura
Notes: Tempo: 45 segundos. Queremos antecipar vazões mensais usando apenas o passado e apresentar uma faixa de valores plausíveis. Os intervalos são preditivos, pois se referem a novas observações. Um intervalo de confiança de coeficiente responde a outra pergunta. Os exemplos fornecidos orientam a exploração, diferenciação e modelagem, com APIs atuais. Fontes: EXEMPLO.pdf, EXEMPLO_01.pdf e statsmodels SARIMAXResults.get_forecast.

## Slide 3
86 anos de observações mensais
03 Ilha Solteira
1.032
meses de janeiro de 1931
a dezembro de 2016
12 observações por ano
Sem meses ausentes
Valores positivos
Unidade e tipo de vazão não informados no PDF
Notes: Tempo: 50 segundos. Explique a passagem da tabela anual com 12 colunas para uma série longa, com uma data por linha. A base tem 1032 valores positivos e completos. A unidade não está explicitada no PDF. Evite afirmar m³/s como unidade confirmada. O documento também não identifica se são vazões naturais, afluentes ou defluentes. Fonte: data/processed/ilha_solteira_mensal.csv, extraído de ILHA_SOLTEIRA.pdf.

## Slide 4
A série combina sazonalidade e extremos
04 Ilha Solteira
Chart: 
Mínimo: 1.212 em out/2014. Máximo: 20.314 em fev/1983. Unidade da tabela.
Notes: Tempo: 55 segundos. Mostre que o ciclo anual convive com picos e períodos de valores menores. O gráfico preserva todos os 1032 meses, sem agregação. A escala vertical mantém a unidade original da tabela, que não está especificada no PDF. O máximo e o mínimo são apenas descrições, sem atribuir causas. Fonte: data/processed/ilha_solteira_mensal.csv, extraído de ILHA_SOLTEIRA.pdf.

## Slide 5
O ciclo anual orienta o período sazonal
05 Ilha Solteira
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Média mensal histórica | 8846.8488 | 9271.7674 | 8925.2209 | 6728.5814 | 4615.1163 | 3780.0814 | 3088.4651 | 2586.2674 | 2464.8372 | 2831.3721 | 3882.3256 | 6238.9186
Média por mês em 1931–2016. Período sazonal: 12 meses. Unidade da tabela.
Notes: Tempo: 55 segundos. Cada coluna é a média de todas as observações daquele mês, calculada apenas para descrição da base completa. Fevereiro tem a maior média e setembro a menor. A repetição anual de dados mensais justifica período sazonal 12. Este gráfico não participa da seleção de parâmetros, que usa treino e validação. Fonte: data/processed/ilha_solteira_mensal.csv, extraído de ILHA_SOLTEIRA.pdf.

## Slide 6
A avaliação respeita a ordem do tempo
06 Ilha Solteira
1931–2008
Treino inicial e triagem por AIC
2009–2013
5 origens anuais de validação
12 meses previstos em cada origem
2014–2016
Teste final de 36 meses
Origem única: dezembro de 2013
Notes: Tempo: 75 segundos. No treino inicial, estimamos candidatos até 2008. Na validação, usamos cinco origens anuais e prevemos os próximos 12 meses de 2009 a 2013, expandindo o histórico. Depois fixamos um modelo de cada família. O teste usa uma única origem em dezembro de 2013 e 36 meses à frente. Assim nenhum valor de 2014–2016 escolhe parâmetros. O horizonte de teste é maior que o de validação. Fonte: src/modelos.py, selecionar e avaliar_e_prever.

## Slide 7
ARIMA e SARIMA
07 Ilha Solteira
ARIMA (p, d, q)
Dependência mensal e erros passados
SARIMA (p, d, q) × (P, D, Q)₁₂
Acrescenta a dependência entre anos
Notes: Tempo: 70 segundos. AR representa dependência de valores passados, I representa diferenças e MA representa erros passados. SARIMA acrescenta dependência sazonal. p e q controlam ordens não sazonais, d as diferenças. P, D e Q são os equivalentes sazonais. O 12 corresponde ao ciclo anual. A constante aparece nos dois modelos selecionados. Fonte: statsmodels.tsa.statespace.sarimax.SARIMAX e src/modelos.py.

## Slide 8
Logaritmo, diferenças e estacionariedade
08 Ilha Solteira
zₜ = log(vazãoₜ)
Diferença mensal: zₜ − zₜ₋₁
Diferença anual: zₜ − zₜ₋₁₂
ADF e KPSS discordam nos níveis
A seleção compara modelos com e sem diferenças
Notes: Tempo: 75 segundos. Ajustamos log da vazão porque todos os valores são positivos. Isso reduz assimetria e permite intervalos positivos após exponenciar. Subtraímos a média do log calculada apenas no histórico de cada ajuste para melhorar a estabilidade numérica, e somamos esse centro antes de voltar à escala original. Diferença de ordem 1 compara meses consecutivos. Diferença sazonal compara o mês ao mesmo mês do ano anterior. No treino, ADF rejeita raiz unitária, mas KPSS rejeita estacionariedade em nível e log. Esse desacordo exige cautela. Comparamos d igual a zero ou um no ARIMA. No SARIMA, fixamos d=0 e comparamos D igual a zero ou um. A validação escolheu zero nas diferenças dos dois modelos. Fonte: output/tables/estacionariedade.csv e src/modelos.py.

## Slide 9
Seleção dentro de cada família
09 Ilha Solteira
ARIMA (2, 0, 2)
RMSE na validação: 1.700
SARIMA (1, 0, 0) × (1, 0, 1)₁₂
RMSE na validação: 1.567
Notes: Tempo: 65 segundos. AIC faz uma triagem dentro de grupos com a mesma família e as mesmas diferenças d e D. Os dois melhores convergentes de cada grupo seguem para validação. O RMSE médio das cinco origens escolhe um por família. O SARIMA ganha na validação, mas ainda precisa enfrentar o teste reservado. Fonte: output/tables/busca_modelos.csv e ranking_validacao.csv.

## Slide 10
O ingênuo sazonal tem o menor erro no teste
10 Ilha Solteira
Chart: 
| Ingênuo sazonal | Média por mês | SARIMA | ARIMA
RMSE | 2013 | 2215 | 2234 | 2390
2014–2016, origem dez/2013. RMSE na unidade da tabela. Menor é melhor.
Notes: Tempo: 70 segundos. Menor RMSE é melhor, e a medida penaliza erros grandes. O ingênuo sazonal repete os últimos 12 meses disponíveis, de 2013, para os três anos do teste. A média por mês usa todo o histórico até 2013. Ambos superam os modelos nesta janela. Isso impede concluir que maior complexidade produziu melhor previsão. Fonte: output/tables/metricas_teste.csv.

## Slide 11
As previsões centrais superestimam parte do teste
11 Ilha Solteira
Chart: 
| Jan/14 | Fev/14 | Mar/14 | Abr/14 | Mai/14 | Jun/14 | Jul/14 | Ago/14 | Set/14 | Out/14 | Nov/14 | Dez/14 | Jan/15 | Fev/15 | Mar/15 | Abr/15 | Mai/15 | Jun/15 | Jul/15 | Ago/15 | Set/15 | Out/15 | Nov/15 | Dez/15 | Jan/16 | Fev/16 | Mar/16 | Abr/16 | Mai/16 | Jun/16 | Jul/16 | Ago/16 | Set/16 | Out/16 | Nov/16 | Dez/16
Observado | 4121 | 3282 | 5348 | 5072 | 3033 | 2456 | 2174 | 1964 | 1526 | 1212 | 2311 | 5608 | 3025 | 4912 | 6835 | 6228 | 4645 | 3306 | 2649 | 1908 | 2301 | 1546 | 3022 | 4579 | 9711 | 7014 | 7913 | 4226 | 3414 | 3730 | 2457 | 2101 | 1850 | 2050 | 3396 | 4901
ARIMA | 7436.407 | 8766.7681 | 8756.896 | 7541.0389 | 5932.1731 | 4603.9819 | 3778.6387 | 3422.2281 | 3454.6308 | 3820.6824 | 4472.649 | 5314.7623 | 6154.7339 | 6730.1064 | 6841.6578 | 6491.5407 | 5873.4941 | 5229.8819 | 4730.0179 | 4446.7669 | 4389.2177 | 4534.1674 | 4836.8113 | 5227.6832 | 5612.4226 | 5889.5744 | 5986.7073 | 5892.8153 | 5660.3568 | 5375.1723 | 5118.8066 | 4946.0843 | 4881.1232 | 4922.4573 | 5048.957 | 5224.5114
SARIMA | 8681.1905 | 9129.0902 | 8846.4664 | 6862.7887 | 4807.1223 | 3998.6122 | 3280.4836 | 2754.7172 | 2603.8927 | 2946.0494 | 3984.2969 | 6389.5858 | 9167.5431 | 9453.3976 | 9051.2188 | 6969.0905 | 4858.2374 | 4028.2661 | 3297.7982 | 2765.2675 | 2611.1963 | 2952.037 | 3989.9341 | 6395.2683 | 9171.9916 | 9456.025 | 9052.6118 | 6970.0954 | 4859.1921 | 4029.1122 | 3298.5966 | 2766.0311 | 2611.9199 | 2952.693 | 3990.3748 | 6394.9075
Média até 2013: 5.326. Média no teste: 3.773. Unidade da tabela.
Notes: Tempo: 70 segundos. A linha escura mostra os 36 valores observados. Compare a oscilação sazonal do SARIMA à trajetória do ARIMA. Durante parte do teste, os valores previstos ficam acima dos observados. A média do teste é menor que a média do período de ajuste. Isso é uma descrição, não uma prova de mudança estrutural ou causa climática. Fonte: output/tables/previsoes_teste.csv e output/resumo.json.

## Slide 12
Intervalos preditivos de 95%: ARIMA
12 Ilha Solteira
Chart: 
| Jan/14 | Fev/14 | Mar/14 | Abr/14 | Mai/14 | Jun/14 | Jul/14 | Ago/14 | Set/14 | Out/14 | Nov/14 | Dez/14 | Jan/15 | Fev/15 | Mar/15 | Abr/15 | Mai/15 | Jun/15 | Jul/15 | Ago/15 | Set/15 | Out/15 | Nov/15 | Dez/15 | Jan/16 | Fev/16 | Mar/16 | Abr/16 | Mai/16 | Jun/16 | Jul/16 | Ago/16 | Set/16 | Out/16 | Nov/16 | Dez/16
Observado | 4121 | 3282 | 5348 | 5072 | 3033 | 2456 | 2174 | 1964 | 1526 | 1212 | 2311 | 5608 | 3025 | 4912 | 6835 | 6228 | 4645 | 3306 | 2649 | 1908 | 2301 | 1546 | 3022 | 4579 | 9711 | 7014 | 7913 | 4226 | 3414 | 3730 | 2457 | 2101 | 1850 | 2050 | 3396 | 4901
Média ARIMA | 7436.407 | 8766.7681 | 8756.896 | 7541.0389 | 5932.1731 | 4603.9819 | 3778.6387 | 3422.2281 | 3454.6308 | 3820.6824 | 4472.649 | 5314.7623 | 6154.7339 | 6730.1064 | 6841.6578 | 6491.5407 | 5873.4941 | 5229.8819 | 4730.0179 | 4446.7669 | 4389.2177 | 4534.1674 | 4836.8113 | 5227.6832 | 5612.4226 | 5889.5744 | 5986.7073 | 5892.8153 | 5660.3568 | 5375.1723 | 5118.8066 | 4946.0843 | 4881.1232 | 4922.4573 | 5048.957 | 5224.5114
Limite inferior 95% | 4457.3904 | 4326.3858 | 3763.0039 | 3051.6149 | 2382.22 | 1840.1108 | 1457.917 | 1244.908 | 1191.88 | 1282.6954 | 1494.1625 | 1773.967 | 2029.9224 | 2168.7906 | 2154.0839 | 2016.6032 | 1818.8652 | 1619.4032 | 1458.4269 | 1358.0486 | 1326.4643 | 1361.1343 | 1449.193 | 1566.305 | 1679.0873 | 1755.037 | 1775.498 | 1741.8594 | 1671.2558 | 1587.0224 | 1510.5774 | 1457.2301 | 1435.0001 | 1444.7923 | 1480.9709 | 1532.4107
Limite superior 95% | 11679.3987 | 15908.5941 | 17478.5207 | 15658.3721 | 12379.0417 | 9636.8757 | 8089.8997 | 7602.351 | 7926.9118 | 8911.6994 | 10463.2461 | 12439.6066 | 14508.2683 | 16082.9417 | 16572.6914 | 15847.1747 | 14364.4705 | 12791.118 | 11596.823 | 10962.3139 | 10885.5698 | 11287.9396 | 12054.5585 | 13028.7103 | 13999.3575 | 14723.7002 | 15006.9465 | 14799.3098 | 14224.5831 | 13508.0574 | 12867.4137 | 12444.6586 | 12296.1056 | 12411.6245 | 12735.1792 | 13178.2488
Intervalos pontuais condicionais ao modelo. Limites desenhados como linhas. Unidade da tabela.
Notes: Tempo: 60 segundos. Os limites representam quantis condicionais do modelo para cada mês, e não garantem cobertura de toda a trajetória. A linha central é a média com correção de viés ao voltar do log: exp(mu + variância/2). A mediana seria exp(mu). Os limites vêm de exp dos limites no log. A largura na escala original depende também do nível previsto. Fonte: output/tables/previsoes_teste.csv. Fórmulas: src/modelos.py, prever.

## Slide 13
Intervalos preditivos de 95%: SARIMA
13 Ilha Solteira
Chart: 
| Jan/14 | Fev/14 | Mar/14 | Abr/14 | Mai/14 | Jun/14 | Jul/14 | Ago/14 | Set/14 | Out/14 | Nov/14 | Dez/14 | Jan/15 | Fev/15 | Mar/15 | Abr/15 | Mai/15 | Jun/15 | Jul/15 | Ago/15 | Set/15 | Out/15 | Nov/15 | Dez/15 | Jan/16 | Fev/16 | Mar/16 | Abr/16 | Mai/16 | Jun/16 | Jul/16 | Ago/16 | Set/16 | Out/16 | Nov/16 | Dez/16
Observado | 4121 | 3282 | 5348 | 5072 | 3033 | 2456 | 2174 | 1964 | 1526 | 1212 | 2311 | 5608 | 3025 | 4912 | 6835 | 6228 | 4645 | 3306 | 2649 | 1908 | 2301 | 1546 | 3022 | 4579 | 9711 | 7014 | 7913 | 4226 | 3414 | 3730 | 2457 | 2101 | 1850 | 2050 | 3396 | 4901
Média SARIMA | 8681.1905 | 9129.0902 | 8846.4664 | 6862.7887 | 4807.1223 | 3998.6122 | 3280.4836 | 2754.7172 | 2603.8927 | 2946.0494 | 3984.2969 | 6389.5858 | 9167.5431 | 9453.3976 | 9051.2188 | 6969.0905 | 4858.2374 | 4028.2661 | 3297.7982 | 2765.2675 | 2611.1963 | 2952.037 | 3989.9341 | 6395.2683 | 9171.9916 | 9456.025 | 9052.6118 | 6970.0954 | 4859.1921 | 4029.1122 | 3298.5966 | 2766.0311 | 2611.9199 | 2952.693 | 3990.3748 | 6394.9075
Limite inferior 95% | 5757.4718 | 5471.9982 | 5062.6057 | 3838.7901 | 2658.029 | 2197.9118 | 1797.6758 | 1507.1753 | 1423.4889 | 1609.8549 | 2176.7227 | 3490.4008 | 5006.0718 | 5161.1798 | 4941.1159 | 3804.2734 | 2651.9342 | 2198.8528 | 1800.1098 | 1509.4214 | 1425.3193 | 1611.3661 | 2177.9022 | 3490.8578 | 5005.8473 | 5160.489 | 4940.1449 | 3803.61 | 2651.6543 | 2198.6693 | 1800.0252 | 1509.4053 | 1425.3072 | 1611.2651 | 2177.523 | 3489.6682
Limite superior 95% | 12579.46 | 14337.8526 | 14397.6059 | 11363.6563 | 8029.1435 | 6708.3667 | 5516.1421 | 4637.5247 | 4386.2886 | 4964.2238 | 6714.8132 | 10769.3942 | 15455.728 | 15939.9231 | 15262.9127 | 11752.3062 | 8192.8377 | 6793.26 | 5561.43 | 4663.3789 | 4403.5569 | 4978.357 | 6728.6788 | 10785.0532 | 15469.3262 | 15949.2382 | 15269.2416 | 11756.7868 | 8196.2894 | 6796.1705 | 5563.9725 | 4665.6616 | 4405.713 | 4980.5188 | 6730.847 | 10786.7269
A cobertura deve ser interpretada junto com a largura dos intervalos. Unidade da tabela.
Notes: Tempo: 60 segundos. A sazonalidade também altera os limites do SARIMA. Compare a faixa nos meses de valores altos. Uma faixa larga pode cobrir observações mesmo com previsão central ruim. Por isso lemos cobertura junto com a largura e o erro. Fonte: output/tables/previsoes_teste.csv.

## Slide 14
A cobertura observada fica abaixo de 95%
14 Ilha Solteira
91,7%
83,3%
ARIMA: 33 de 36 meses
SARIMA: 30 de 36 meses
Largura média ARIMA: 10.908
Largura média SARIMA: 6.026
Cobertura nominal: 95%. A amostra de teste tem somente 36 meses.
Notes: Tempo: 65 segundos. O ARIMA cobriu 91,7% dos meses e o SARIMA cobriu 83,3%. O nominal é 95%, mas 36 observações são poucas e dependentes. Não afirmamos calibração apenas por esse número. A largura média foi maior no ARIMA. Não há intervalo calculado para as baselines neste projeto. Fonte: output/tables/metricas_teste.csv.

## Slide 15
Os resíduos ainda contêm dependência
15 Ilha Solteira
Ljung–Box: p < 0,05
Nos dois modelos, em 12 e 24 defasagens
Jarque–Bera: p < 0,05
Normalidade rejeitada nos dois modelos
Notes: Tempo: 70 segundos. Ljung–Box verifica se resta autocorrelação conjunta. Os p-valores abaixo de 0,05 em 12 e 24 defasagens rejeitam a hipótese de ausência dessa dependência nos dois modelos. Jarque–Bera também rejeita normalidade nos dois. Esses resultados limitam a confiança nos intervalos paramétricos. Não escondemos os diagnósticos desfavoráveis. Fonte: output/tables/diagnosticos.csv.

## Slide 16
Projeção histórica para 2017
16 Ilha Solteira
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Média ARIMA | 7007.2422 | 8721.1541 | 9130.0708 | 8098.8118 | 6418.6619 | 4913.1223 | 3915.566 | 3419.9866 | 3337.499 | 3604.1403 | 4179.0301 | 4991.8373
Média SARIMA | 7380.9213 | 8034.5233 | 8167.2263 | 6409.4358 | 4549.0001 | 3800.3667 | 3136.4833 | 2643.9807 | 2502.791 | 2806.1352 | 3886.859 | 6239.6351
SARIMA inferior 95% | 4848.0226 | 4772.9644 | 4639.9909 | 3564.5457 | 2503.5728 | 2080.7379 | 1712.8184 | 1441.9983 | 1364.1114 | 1528.9499 | 2117.4524 | 3398.9163
SARIMA superior 95% | 10779.7464 | 12706.7329 | 13365.8156 | 10659.1578 | 7624.6134 | 6394.5126 | 5287.6349 | 4461.6422 | 4225.4224 | 4738.6939 | 6564.4857 | 10538.677
Origem: dez/2016. Sem observações de 2017 para conferir. Unidade da tabela.
Notes: Tempo: 75 segundos. Depois de medir o desempenho, reajustamos as estruturas selecionadas usando todos os dados até dezembro de 2016. O gráfico mostra SARIMA com seus limites e a média ARIMA para comparação. Os valores observados de 2017 não estão no arquivo. Portanto, esta é uma projeção histórica sem avaliação externa e nunca deve ser apresentada como previsão atual. Fonte: output/tables/previsoes_2017.csv.

## Slide 17
O que os resultados permitem concluir
17 Ilha Solteira
Sazonalidade anual evidente
O modelo simples vence no teste
Resíduos limitam a confiança nas faixas
Resultado científico: comparar e reconhecer os limites
Notes: Tempo: 70 segundos. Resuma com transparência. Há sazonalidade anual, mas isso não garante que o SARIMA escolhido seja o melhor em qualquer período. A validação favoreceu SARIMA e o teste favoreceu o ingênuo sazonal. Os resíduos mostram inadequação dos modelos e os intervalos são largos. Melhorias futuras incluem validação com horizontes comparáveis e modelos com covariáveis, desde que dados adicionais existam. Fontes: métricas, diagnósticos e ranking em output/tables.

## Slide 18
Código, exemplos e referências
18 Ilha Solteira
Base: ILHA_SOLTEIRA.pdf
Orientação: EXEMPLO.pdf e EXEMPLO_01.pdf
Tutoriais: DigitalOcean, GeeksforGeeks e Analytics Vidhya
Implementação atual: documentação statsmodels
Notebook e tabelas permitem reproduzir os resultados
Notes: Tempo: 40 segundos. Apresente o notebook como caminho para reproduzir cada etapa. A estrutura seguiu os dois PDFs de exemplos e a API oficial do statsmodels. Os três tutoriais fornecidos são referências indicadas. O conteúdo integral de DigitalOcean e GeeksforGeeks estava indisponível na consulta. Foram corrigidos o período sazonal, a separação temporal, a distinção de intervalos e chamadas antigas. URLs: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/a-guide-to-time-series-forecasting-with-arima-in-python-3 ; https://www.geeksforgeeks.org/python-arima-model-for-time-series-forecasting/amp/ ; https://github.com/aarshayj/analytics_vidhya/blob/master/Articles/Time_Series_Analysis/Time_Series_AirPassenger.ipynb ; https://www.statsmodels.org/stable/generated/statsmodels.tsa.statespace.sarimax.SARIMAX.html ; https://www.statsmodels.org/stable/generated/statsmodels.tsa.statespace.sarimax.SARIMAXResults.get_forecast.html . Fonte de dados: ILHA_SOLTEIRA.pdf.